## Slide 1
FOODTECH AI RECIPE AGENT
데이터와 수집
Mock 장비에서 표준 데이터와 추적 가능한 결과까지
02 · Foodtech AI Recipe Agent
Notes: 자료: 프로젝트 백과 데이터와 수집 및 하위 문서, DCD v0.6, SRS v0.7, SAD v0.3. 내용은 현재 설계 기준이며 구현 완료를 뜻하지 않는다.

## Slide 2
왜 데이터와 수집이 필요한가
02
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
값 하나만으로는 조리 결과를 설명할 수 없다.
같은 180도라도 어떤 장비의 어느 위치에서, 언제 측정했는지에 따라 의미가 다르다. 원천 단위·코드·수신 순서·변환 규칙을 함께 기록해야 권장값과 실제 결과를 비교할 수 있다.
원천을 잃지 않는 수집이 품질 분석의 출발점이다.
Notes: 출처: 백과 데이터와 수집(data.md) 도입 및 원천값에서 업무값으로; RD v0.7 1.2~1.4; DCD v0.6.

## Slide 3
실제 장비 대신 Mock을 선택한 이유
03
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
제약
개인 프로젝트에는 실제 조리로봇·주방장비와 제조사 비공개 계약이 없다.
위험
공개되지 않은 API를 추정하면 검증하지 않은 제조사 호환성을 주장하게 된다.
선택
공개 자료에서는 데이터 개념을 참고하고, 시험 입력은 가상 규칙으로 만든다.
효과
동일한 입력과 오류를 반복 생성해 어댑터·표준화·복구를 검증할 수 있다.
Notes: 출처: 백과 장비 데이터 수집, Mock 장비 데이터 시뮬레이션, Mock 프로파일과 가상 제조사 fixture; AGENTS.md 6.3~6.4.

## Slide 4
참조 제품과 가상 제조사의 경계
04
제품은 개념을 참고하고, fixture는 시험 입력의 표현을 맡는다.
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
볶음·교반
TechMagic I-Robo 2를 주 참조, BOTINKIT OMNI를 교차 검토에 사용한다.
콤비오븐
RATIONAL iCombi Pro를 주 참조, UNOX CHEFTOP-X를 보조로 검토한다.
공통 모델
OPC UA 30200을 중립 정보모델의 기본 기준으로 삼는다.
가상 입력
vendor-a/b/c는 어느 실제 제조사와도 일대일 대응하지 않는다.
Notes: 출처: AGENTS.md 6.3~6.4; 백과 Mock 프로파일과 가상 제조사 fixture. 실제 제품 규격의 전면 호환을 주장하지 않는다.

## Slide 5
가상 제조사 fixture가 재현하는 차이
05
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
항목
vendor-a
vendor-b
vendor-c
필드와 구조
camelCase·중첩
snake_case·평면
PascalCase·혼합
온도와 시간
°C·초
°F·밀리초
°C·분
속도
rpm
출력 %
level 0~10
상태와 Null
문자열·null
정수 코드·생략
약어·빈 문자열
표현이 달라도 같은 조리 사건으로 해석되는지 검증한다.
Notes: 출처: 백과 Mock 프로파일과 가상 제조사 fixture 표; AGENTS.md 6.4. 이 비교는 실제 제조사의 통신 사양이 아니라 시험용 가상 규칙이다.

## Slide 6
Mock 프로파일의 조합
06
전달 방식, 장비 유형, 데이터 형식을 독립적으로 바꾼다.
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
REST
기본·볶음·콤비오븐에 JSON 또는 XML, 6개 계열
OPC UA
세 장비 유형에 UA JSON 또는 UA Binary, 6개 계열
MQTT
세 장비 유형에 JSON·XML·CSV, 9개 계열
합계
21개 계열에 세 fixture를 적용해 최소 63개 인스턴스
Notes: 출처: 백과 Mock 프로파일과 가상 제조사 fixture; AGENTS.md 6.4. ID는 mockprofile-XYZ이며 프로파일은 전달 방식·형식, 장비 유형은 대상, fixture는 표현 성향을 담당한다.

## Slide 7
Mock을 반복 가능한 시험으로 만든 과정
07
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
선택
프로파일 계열과 vendor fixture, 불변 인스턴스 ID를 정한다.
생성
같은 시드에서 같은 정상 이벤트와 발생시각·순번을 만든다.
주입
별도 시나리오에서 오류 종류·시점·지속시간을 지정한다.
검증
원천 스키마와 변환 후 표준 스키마를 각각 검사한다.
비교
수집·품질·DLQ·파생 결과를 같은 시드로 다시 확인한다.
Notes: 출처: 백과 Mock 장비 데이터 시뮬레이션과 Mock 오류 시나리오와 검증; AGENTS.md 6.4. 오류 입력 때문에 정상 스키마를 완화하지 않는다.

## Slide 8
읽기 전용 수집 경로
08
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
REST
HTTPS GET Polling으로 장비 상태를 조회한다.
MQTT
TLS 연결에서 구독하고 QoS 1 중복 가능성을 처리한다.
OPC UA
Binary는 Browse·Read·Subscription, JSON은 Mock용 조회 계약을 사용한다.
대체 경로
실시간 연계가 없으면 JSON·CSV·JSONL 파일과 운영자 입력을 받는다.
수집기는 장비에 제어명령이나 설정값을 보내지 않는다.
Notes: 출처: 백과 장비 데이터 수집 및 데이터와 수집; AGENTS.md 6.5. OPC UA JSON은 프로젝트 Mock 계약이다.

## Slide 9
정상 데이터만으로는 검증할 수 없는 것
09
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
연결
단절·재연결·timeout 뒤 누락과 중복을 구분한다.
전달
순서 뒤바뀜·결손·늦은 도착·같은 업무키의 충돌을 확인한다.
입력
인증 실패·인코딩 오류·깨진 구조·미지 코드를 격리한다.
센서
급변과 물리 한계 초과를 후보와 확정 이상으로 나눈다.
Notes: 출처: 백과 Mock 오류 시나리오와 검증, 데이터 품질 검증과 보정 이력; SRS v0.7. 정상 스키마를 오류 샘플에 맞춰 넓히지 않는다.

## Slide 10
결손과 늦은 도착을 따로 다루는 이유
10
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
순서 역전
네트워크에서 늦은 값이 올 수 있으므로 5초간 순번 복원을 기다린다.
결손 확정
그 안에 오지 않으면 DATA_GAP을 기록하고 후속 데이터를 처리한다.
늦은 도착
나중에 온 값은 LATE_AFTER_GAP과 새 파생 버전으로 연결한다.
원본 보존
최초 판정을 조용히 바꾸지 않아 당시 결과와 최신 결과를 모두 설명한다.
Notes: 출처: 백과 Mock 오류 시나리오와 검증, 데이터 시간축과 파생 버전; SAD v0.3. 5초는 현재 설계의 gap deadline이다.

## Slide 11
Mock 입력이 표준 데이터가 되는 지점
11
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
vendor-b 원천
공통 표준값
온도 356°F
온도 180°C
상태 코드 1
RUNNING
시간 간격 120000ms
120s
출력 70%
OUTPUT_PERCENT 70%
70% 출력은 rpm으로 환산하지 않는다. 원천값과 매핑 버전은 함께 남긴다.
Notes: 예시는 가상 fixture 변환 설명용이다. 356°F=180°C, 120000ms=120s는 결정적 단위 변환. 상태 1→RUNNING은 프로젝트 합성 파일 fixture 정책의 예시. 출처: 백과 데이터 표준화와 코드 매핑, Mock 프로파일과 가상 제조사 fixture; AGENTS.md 6.6·6.8.

## Slide 12
표준화 뒤에도 품질을 다시 보는 이유
12
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
원천 검증
원래 형식과 필수 필드를 확인해야 잘못된 입력을 변환하지 않는다.
표준 검증
매핑 결과가 공통 단위·코드·값 유형을 지키는지 확인한다.
경고
이례적이지만 가능한 값은 남기고 검토 대상으로 표시한다.
격리
스키마 위반·확정 이상은 정상 분석과 학습에서 제외한다.
Notes: 출처: 백과 데이터 표준화와 코드 매핑, 데이터 품질 검증과 보정 이력; AGENTS.md 6.7. 공정 목표의 실패와 데이터 품질 실패는 별도 판정이다.

## Slide 13
검토와 재처리는 덮어쓰지 않는다
13
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
자동 판정
종합 상태와 여러 Finding을 분리해 기록한다.
사람의 검토
경고를 확인·기각하거나 격리 건의 재처리를 요청한다.
새 시도
원본과 최초 판정을 보존한 채 새 Attempt와 파생 버전을 만든다.
학습 경계
경고 이력·격리·핵심값 누락을 학습 후보에서 제외한다.
Notes: 출처: 백과 데이터 품질 검토와 비파괴 재처리, 데이터 품질 검증과 보정 이력; SRS v0.7. 자동 보정은 결정적이고 역산 가능한 변환만 허용한다.

## Slide 14
저장과 추적의 기준
14
최종값뿐 아니라 생성 경로를 읽을 수 있어야 한다.
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
수신
ingestion_envelope에 소스·장비·시각·원천 참조를 남긴다.
해석
표준 측정값에 원천 필드와 매핑·품질 규칙 버전을 연결한다.
파생
정정·늦은 수신은 부모를 가진 새 버전으로 기록한다.
조회
최초 처리, 최신 정정, 과거 특정 시점의 결과를 구분한다.
Notes: 출처: 백과 데이터 저장과 추적, 데이터 시간축과 파생 버전; SAD v0.3, ERD v0.2, 테이블 정의서 v0.2. 물리 키·인덱스 세부는 실제 저장소 검증 대상이다.

## Slide 15
수집 상태를 함께 보여주는 이유
15
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
최근 값이 언제 들어왔는지 알아야 화면의 숫자를 믿을 수 있다.
장비별 연결상태, 마지막 발생·수신시각, 지연과 오류를 함께 보여준다. 재연결 후에는 원천 재전송과 플랫폼 재시도를 구분하고, 중복 적재 없이 결과를 복원한다.
Mock 기준: 63개 인스턴스 · 5초 간격 · 정상 부하 13건/초
Notes: 출처: 백과 수집 상태 모니터링과 재처리, 장비 데이터 수집; AGENTS.md 6.5. 수치는 현재 Mock 설계의 시험 기준이다.

## Slide 16
데이터와 수집의 연결
16
Foodtech AI Recipe Agent · 데이터와 수집
가상 제조사와 Mock은 다양한 원천을 반복해서 만든다.
수집은 순서와 출처를 기록하고, 표준화는 의미를 맞춘다.
품질 판정과 저장은 결과의 신뢰성과 재현 가능성을 지킨다.
이 기반이 있어야 조리 품질과 레시피 개선을 설명할 수 있다.
Notes: 출처: 백과 데이터와 수집 및 하위 문서 전반; RD v0.7 1.1~1.4. 실제 장비 호환·운영 성과를 주장하지 않는다.