## Slide 1
FOODTECH AI RECIPE AGENT
레시피 가상 시나리오와
Mock 연계
2026.10

## Slide 2
사업 요구를 조리 시나리오로 구체화했다
02
분석 문서의 요구를 메뉴별 작업, 데이터, 판정과 검토가 이어지는 실행 흐름으로 바꿨다.
Foodtech AI Recipe Agent · 레시피 가상 시나리오
01
사업 요구
장비 데이터 수집과 AI 기반 현장 맞춤형 레시피 지원
02
가상 시나리오
대표 메뉴의 준비, 조리, 평가와 예외를 합성 조건으로 정의
03
Mock 연계
장비 없이도 동일한 사건과 오류를 반복 생성해 전체 흐름 검증
핵심 관점
Mock 자체가 결과가 아니라 레시피 시나리오를 검증하는 수단이다

## Slide 3
세 가지 대표 메뉴가 장비 유형을 나눈다
03
각 시나리오는 서로 다른 조리 특성과 센서 조합을 사용하며 실제 제조사 호환성을 주장하지 않는다.
Foodtech AI Recipe Agent · 레시피 가상 시나리오
돈까스
튀김기
기름 온도와 복원시간
두께·배치중량·인양시각
제육볶음
볶음·교반기
표면온도와 교반 RPM
모터 부하·투입·배출 구간
고등어구이 정식
콤비오븐
밥 스팀과 고등어 건열
모드 전환·랙·팬·습도
공통 경계
모든 수치와 장비 구성은 SYNTHETIC이며 장비 제어는 범위에 포함하지 않는다

## Slide 4
조리 시나리오의 네 단계
04
공정·안전·품질·AI 권고는 독립 상태로 보존하고, 운영자가 단계별로 검토한다.
Foodtech AI Recipe Agent · 레시피 가상 시나리오
1
준비·예열
메뉴·레시피·장비
배치와 시작조건
2
투입·모니터링
시계열·단계 상태
운영자 사건
3
인양·평가
공정 자동판정
안전·품질 평가
4
AI 권고 검토
변경 전후·제약
채택 또는 거부
하나의 합격 토글을 사용하지 않는다
작업 완료·안전 통과·7개 항목 품질평가·AI 권고 채택은 서로 다른 질문에 답한다

## Slide 5
돈까스 시나리오는 온도 복원과 인양시각을 본다
05
두께별 목표시간과 배치중량을 함께 적용하고 안전판정은 심부온도 시계열로 분리한다.
Foodtech AI Recipe Agent · 레시피 가상 시나리오
합성 조리 조건
165–175°C
기름 정상 범위 · 목표 170°C
2.4kg
목표 배치중량 · 허용 2.3–2.5kg
두께
Thin
Standard
Thick
목표시간
180초
300초
360초
핵심 판정
165°C 복원
인양시각
75°C · 60초
Mock 역할
투입 뒤 온도 하락, 회복, 결손과 추가 가열 구간을 같은 조건으로 반복 생성

## Slide 6
제육볶음의 하중과 교반
06
투입 사건과 온도·RPM·부하를 1초 원표본으로 보고, 5초 요약 이벤트로 전달한다.
Foodtech AI Recipe Agent · 레시피 가상 시나리오
소형
목표 투입량
1.8kg
표면온도
200°C
교반속도
30rpm
조리시간
480초
중형
목표 투입량
12.0kg
표면온도
180°C
교반속도
20rpm
조리시간
900초
대형
목표 투입량
60.0kg
표면온도
160°C
교반속도
10rpm
조리시간
1,500초
교반 걸림
저속 + 모터 부하 90% 초과
5초
경고
30초
실패
Notes: 최신 기준: PEND-013, 1초 원표본과 5초 요약, 저속·고속 RPM 지속 판정, 저속+부하 90% 초과의 걸림 우선 판정.

## Slide 7
고등어구이 정식은 두 조리작업과 모드 전환을 연결한다
07
밥과 고등어는 같은 식사 배치에 속하지만 프로그램, 단계와 판정은 독립적으로 보존한다.
Foodtech AI Recipe Agent · 레시피 가상 시나리오
01
밥 스팀
100°C · 기후 설정 100% · 1,800초 · 팬 단계 4
02
챔버 전환
밥 인양 뒤 건조 · 215–225°C를 30초 유지 · 문 닫힘
03
고등어 건열
220°C · 기후 설정 10% · 720초 · 팬 단계 3
혼동하지 않는 값
기후 설정
실측·환산 습도
프로그램 완료
식품 인양
랙·팬 위치
Notes: 최신 기준: PEND-013, 밥과 고등어는 별도 작업이며 기후 설정과 실측·환산 습도를 구분한다. 습도 미지원 장비는 시간·온도·배기 이벤트로 검증하며 실제 잔류 습도를 추정하지 않는다.

## Slide 8
조리조건을 Mock 사건과 시계열로 변환
08
한 시나리오의 준비조건, 측정값, 운영자 입력과 평가를 동일한 작업 식별자로 연결한다.
Foodtech AI Recipe Agent · 레시피 가상 시나리오
시나리오 조건
메뉴 · 배치 · 단계 · 합성 임계치
원천 이벤트
설정 · 측정 · 상태 · 투입 · 인양
표준 데이터
단위 · 코드 · 시간축 · 품질 finding
업무 결과
공정 · 안전 · 품질 · AI 검토
공통 연결키
meal_batch_id · cooking_job_id · device_id · mock_instance_id · recipe_version_id

## Slide 9
Mock은 같은 레시피를 다른 입력 표현으로 반복한다
09
C# Mock은 전달 방식·장비 유형을 조합하고, fixture로 원천 표현 차이를 만든다.
Foodtech AI Recipe Agent · 레시피 가상 시나리오
21
프로파일 계열
×
3
가상 fixture
=
최소 63개 인스턴스
REST · OPC UA · MQTT와 장비 유형 조합
vendor-a
camelCase · nested · °C · ISO UTC
vendor-b
snake_case · flat · °F · Unix ms
vendor-c
PascalCase · mixed · 코드·약어
Notes: 최신 기준: AGENTS.md 6.4, Mock의 주 구현 언어는 C#이며 C/C++은 C# 적용이 불가능한 연동 경계에 한정한다.

## Slide 10
오류 주입과 비파괴 복구
10
결손과 늦은 도착, 중복, 스키마 오류를 정상 시나리오와 분리해 재현한다.
Foodtech AI Recipe Agent · 레시피 가상 시나리오
결손과 늦은 도착
0초
감지
5초
결손 확정
30초
연결 상실
늦게 도착한 값
이전 결과에 삽입하지 않는다
LATE_AFTER_GAP · WARNING 기록
부모를 가진 새 파생 버전을 만든다
품질 검토와 재처리
자동판정
VALID · WARNING · QUARANTINED
WARNING
확인 또는 기각
QUARANTINED
확인 또는 재처리 요청
REPROCESS
원본 유지 · 새 파생 버전
검토자가 원 판정을 직접 VALID로 바꾸지 않는다
Notes: 최신 기준: PEND-010, DATA_GAP은 5초, 연속 30초 결손은 SENSOR_LOST 및 DISCONNECTED로 관리한다. LATE_AFTER_GAP은 WARNING이며 최초 판정을 덮어쓰지 않는다.

## Slide 11
AI 권고의 생성과 검토
11
데이터가 부족하거나 안전 경계를 벗어나면 추정하지 않고 판단 불가를 반환한다.
Foodtech AI Recipe Agent · 레시피 가상 시나리오
1
입력
레시피 버전
설정·측정·평가
2
검증
완전성·가용성
범위·장비 지원
3
후보
변경 전후 조건
제약·판단 사유
4
검토
PENDING
ACCEPTED · REJECTED
운영자 승인 필수
권고를 장비에 전송하지 않고, 승인 뒤에도 새 후보 레시피 버전으로 보존한다
기본 AI는 로컬 Ollama · 공정/안전/품질/AI 상태는 독립 기록
Notes: 최신 기준: AGENTS.md 6.9 및 PEND-012~013, 기본 선택 모델은 로컬 Ollama llama3.1:8b, 공급자·모델을 선택 가능하다. AI 권고는 운영자 검토 후에도 장비에 자동 적용하지 않는다.

## Slide 12
가상 시나리오로 요구와 검증을 연결
12
Foodtech AI Recipe Agent · 레시피 가상 시나리오
레시피
대표 메뉴가 조리단계와 필요한 데이터를 정한다
Mock
C# Mock으로 같은 조건과 오류를 반복해 장비 없는 환경을 보완한다
검증
수집부터 판정, 평가와 AI 검토까지 결과를 추적한다
RD
요구사항 정의서
SRS
요구사항 명세서
DCD
데이터 수집 정의서
세 문서의 요구를 대표 메뉴 시나리오와 Mock 검증 흐름으로 구체화했다